ГОСТ-10955-80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ     СТАНДАРТ

БАРАБАНЫ ОЧИСТНЫЕ ДРОБЕМЕТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва

Редактор B.Н. Копысов Технический редактор Л.А. Кузнецова

Корректор В.И. Кануркина Компьютерная верстка Е.Н. Мартемьяновой

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 09.11.98. Подписано в печать 20.01.99. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,23.

Тираж 109 экз.   С1723.    Зак. 30.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.

Плр № 080102

Группа 144

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ       СТАНДАРТ

БАРАБАНЫ ОЧИСТНЫЕ ДРОБЕМЕТНЫЕ	ГОСТ

НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ	10955—80*

Основные параметры и размеры

Взамен

Continious airless shot-blust clearning barrels.	ГОСТ 10955	69

Basic parameters and dimensions

ОКП 38 4134

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.03.80 № 1225 дата введения установлена

01.07.81

Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—12—94)

1.	Настоящий стандарт распространяется на очистные дробеметные барабаны непрерывного
действия, предназначенные для автоматических и поточных линий очистки от пригара и окалины
отливок и поковок из черных сплавов, имеющих толщину стенок и выступающих частей не менее
15 мм для чугуна и 10 мм — для стали.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3110—81 в части производительности барабанов согласно установленной специализации.

2.	Основные параметры, размеры, удельная масса и удельный расход электроэнергии бараба
нов должны соответствовать указанным в таблице.

Издание официальное	Перепечатка воспрещена

*Переиздание (ноябрь 1998 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС 3—86)

© Издательство стандартов, 1980 © ИПК Издательство стандартов, 1999

| Основные параметры и размеры | Норма |
| --- | --- |
| Производительность барабана при очистке | 4 | 8 | 16 |
| отливок из серого чугуна по ГОСТ 1412—85, т/ч | (5) | (10) | (15) |
| Масса очищаемых отливок, кг, не более | 15 | 25 | 60 |
|  | (25) | (40) | (40) |
| Наибольшая объемная диагональ очищаемых | 400 | 700 | 850 |
| отливок, мм | (700) | (850) |  |
| Суммарная масса дроби, выбрасываемой | 300 | 600 | 1200 |
| дробеметными аппаратами за 1 мин, кг, не менее | (500) | (1000) | (1400) |
| Удельная масса, (т ■ ч)/т, не более | 6,3 | 6,0 | 5,7 |
|  | (6,5) | (6,3) | (5,8) |
| Удельный расход электроэнергии, (кВт ■ ч)/т, | 13,1 | 13,5 | 13,5 |
| не более | (13,2) | (13,7) | (13,7) |

Примечания:

- Производительность барабанов при очистке стальных отливок и поковок составляет 50 % указанной
в таблице.

- Отклонения производительности устанавливаются техническими условиями на барабаны конкретных
моделей.

- Нормы удельной массы действительны при значениях установленного ресурса до первого капитального
ремонта не менее указанных в технических условиях на барабаны конкретных моделей.

- Значения, указанные в скобках, при новом проектировании не применять.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

- Барабаны должны работать в автоматическом режиме.

- Технические требования — по ГОСТ 10580—74.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 10955—80 СТ СЭВ 3110—81

Пункт 2. Таблица ГОСТ 10955—80 соответствует пп. 4, 4.2.2, 4.3.2 СТ СЭВ 3110—81 в части производительности 4, 8, 16 т/ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. № 1).